广州广德供应链管理有限公司

询价信息

（穗广德供询价公告〔2017〕1号）

我司现有广州市花都区迎宾大道西115号T.I.T国际电子商务产业园监控系统建设项目面向社会公开询价。公开邀请符合条件的单位在规定时间内提交相应的询价文件，并欢迎现场勘测。

一、项目信息

T.I.T国际电子商务产业园监控系统建设项目，地址：广州市花都区迎宾大道西115号（原广州全新针织厂内）

二、文件接收截止时间：2017年12月29日

三、询价文件（以下文件资料加盖公章，装入大信封密封好并加盖骑缝公章）：

（一）企业营业执照复印件（加盖公章）

（二）法人身份证复印件（加盖公章）

（三）资质证书复印件（加盖公章）

（四）报价方案

（五）联系人及联系电话

（六）邮箱地址

附件：

T.I.T国际电子商务产业园监控系统建设项目询价文件

询价单位：广州广德供应链管理有限公司

资料收集地址：广州市花都区迎宾大道西115号

资料收集联系人：王钰淇，联系电话：86861318-818,18820117785

现场勘测联系人：徐振键，联系电话：86861318-840,13250734577

附件：

T.I.T国际电子商务产业园

监控系统建设项目

询

价

文

件

询价单位：广州广德供应链管理有限公司

2017年 12月 13日

一、综合说明

1.询价单位：广州广德供应链管理有限公司

2.项目名称：T.I.T国际电子商务产业园监控系统建设项目

3.项目地点：广州市花都区迎宾大道西115号

4.询价说明：本询价文件是“广州广德供应链管理有限公司关于T.I.T国际电子商务产业园监控系统建设项目”的询价文档，所描述的功能要求可以作为报价方编制标书的基本依据，报价方应在此基础上编制技术和服务方案，并根据经验进行补充完善。最终技术和服务要求以合同规定和双方确认的需求为准。

二、项目内容

在园区内建立视频监控系统，实现对园区内公共空间的全覆盖监控。摄像头像素不低于300万，并根据所安装位置配置相应的支架，监控信息存储时间不少于3个月，监控中心需配置4X4监控拼接屏（42寸/屏），主干通信线路须采用光纤传输，监控画面可通过移动终端进行授权访问，系统须具备相应的防雷设施，系统须具备高可靠性，低维护性，操作简便的特性。整个监控系统包括但不限于以下软硬件设备：

- 室外监控摄像头不少于76个。

- 监控设备控制系统。

- 4X4监控拼接屏（42寸），边框小于4mm。

- 视频解码器、视频分配器、视频分割器。

- 硬盘录像机，监控信息存储时间不少于3个月。

- 信号线路、电源线路、光纤线路、光纤跳线、交换机。

- 其他相关配件及管线。

三、项目要求：

1、施工单位必须提供专人负责我司的监控系统建设工作，该负责人必须对我司内部的运作和有关资料进行保密，任何情况下不得向外界透露，并且严格遵守我司的规章制度；

2、提供不低于一年的免费维护期，在维护期内要做到：

（1）提供24小时技术服务电话，以便能及时解答我司有关操作系统问题的咨询、应力尽所能地在电话里或当场帮助我司分析、判断故障并且提供解决方案、并向我司提供系统应用知识的培训及问题解答；

（2）负责系统的正常保养，每月一次进行设备运行的检查，如系统出现故障时应在响应时间内赶到现场进行设备维修，使设备恢复正常运行；

（3）如不能在现场解决设备的维修问题，在征得我司同意并办理登记手续后，把设备送回厂家进行维修，同时免费提供替用设备。在此之前，须将我司的全部数据按我司要求进行处理，未能及时处理的数据在送厂家维修前要采取相应的技术措施进行拷贝和保密；

3.要求报价中包括：工程技术方案、设备详细列表、安装调试、通信线路铺设所需的人工费、工具等。

四、对询价书的编制要求

1.询价书文字要字迹清晰，意思表达清楚。

2.报价和维保方案。

3.所有文件资料加盖公章，装入9号大信封密封好并加盖骑缝公章。

五、报价的日程安排（包括已报名单位和其他意向单位）

1.       年  月  日  时定价。

地点：

公司

年  月  日