广州市合益物业管理有限公司

询价信息

（穗合益询价公告〔2018〕9号）

我司现有应元路19栋15号之二物业排危维修工程项目面向社会公开询价。公开邀请符合条件的单位在规定时间内提交相应的询价文件，并欢迎现场勘测。

一、项目信息

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应元路19栋15号之二物业排危维修工程项目 | 应元路19栋15号之二 |  |

二、文件接收截止时间：2018年 6月15日

三、询价文件（以下文件资料加盖公章，装入大信封密封好并加盖骑缝公章）：

（一）企业营业执照复印件（加盖公章）

（二）法人身份证复印件（加盖公章）

（三）资质证书复印件（加盖公章）

（四）报价方案

（五）联系人及联系电话

（六）邮箱地址

附件：应元路19栋15号之二物业排危维修工程项目询价文

件

询价单位：广州市合益物业管理有限公司

资料收集地址：广州市越秀区东风中路438号广德大厦901号房

资料收集联系人：罗丽清，联系电话：83348898-2911,13602459132

现场勘测联系人：周志华，联系电话：83348898-1601,13719159129

附件

应元路19栋15号之二物业

排危维修工程项目

询

价

文

件

询价单位：广州市合益物业管理有限公司

2018年 6月5日

一、询价综合说明

1.询价单位：广州市合益物业管理有限公司

2.项目名称：应元路19栋15号之二物业排危维修工程项目询价

3.项目地点：应元路19栋15号之二

4.询价说明：本询价文件是“应元路19栋15号之二物业排危维修工程项目询价”的询价文档。我司在日常维修中需要采购大量维修材料，现采用询价的方式进行采购择优选定供货单位。

二、项目内容及范围

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工拆除露台混凝土女儿墙 | m² | 32.4 |  |
| 2 | 拆除切割角铁框架 | m | 53.7 |  |
| 3 | 露台混凝土飘板切割分离 | m | 18.3 |  |
| 4 | 人工拆除露台飘板 | m² | 26.1 |  |
| 5 | 露台飘板批荡修复平整 | m | 18.3 | 拆除后修复与墙面平整 |
| 6 | 露台杂草垃圾清理 | m³ | 16.6 |  |
| 7 | 露台电线网线整理 | m³ | 1 | 整理集中放置在墙角处 |
| 8 | 拆除露台排水管 | m | 11.8 |  |
| 9 | 露台安装雨棚钢结构框架 | m² | 26.1 | 雨棚宽度与原有飘板一致 |
| 10 | 露台安装阳光板雨棚 | m² | 26.4 |  |
| 11 | 拆除首层正门外立面砖墙 | m² | 32.3 |  |
| 12 | 拆除首层正门铁艺拉闸门 | m² | 16.9 |  |
| 13 | 安装原有铁艺拉闸门 | m² | 16.9 |  |
| 14 | 屋面墙体切割拆除原有钢丝绳 | 条 | 2 |  |
| 15 | 屋面墙体安装新钢丝绳 | m | 31.8 | 施工材料人工搬运至屋面 |
| 16 | 钢结构交接位刷涂防锈漆 | m² | 3 |  |
| 17 | 钢结构交接位刷涂金属漆 | m² | 3 |  |
| 18 | 屋面搭设脚手架 | m² | 58.6 | 施工工具人工搬运至屋面 |
| 19 | 屋面人工拆除墙体 | m² | 38.7 |  |
| 20 | 拆除风管框架 | m² | 6.8 |  |
| 21 | 新砌灰砂砖墙体 | m² | 47.4 | 施工材料人工搬运至屋面 |
| 22 | 新砌墙体内面批荡 | m² | 94.8 | 施工材料人工搬运至屋面 |
| 23 | 屋面废旧风管 | m³ | 5.4 | 人工装袋运至一楼装车 |
| 24 | 屋面砖块整理集中堆放 | m³ | 8.7 |  |
| 25 | 屋面钢结构整理集中堆放 | 吨 | 5.6 |  |
| 26 | 拆除所有屋面隔墙门洞门过梁 | 个 | 26 |  |
| 27 | 拆除后砖墙批荡修复 | m³ | 72 |  |
| 28 | 拆除后砖墙集中堆放 | m³ | 4.3 |  |
| 29 | 四楼楼板露筋，钢筋除锈 | m² | 85 |  |
| 30 | 四楼梁板底部凿打粗面 | m² | 85 |  |
| 31 | 植筋于梁底及板底成型 | m² | 85 | 螺纹钢:直径14mm~16mm |
| 32 | 支护安装底部模板 | m² | 85 |  |
| 33 | 浇筑C35混凝土 | m² | 85 |  |
| 34 | 室内搭设满堂脚手架 | m² | 95 |  |
| 35 | 施工现场安全围蔽 | 项 | 1 |  |
| 36 | 施工现场地面及成品保护 | m² | 235 |  |
| 37 | 施工建筑垃圾余泥外运 | m³ | 37.8 | 拆除女儿墙，飘板，杂草， 屋面垃圾清理外运 |

- 对询价书的编制要求

1.询价书文字要字迹清晰，意思表达清楚。

2.填写报价单。

3.所有文件资料加盖公章，装入9号大信封密封好并加盖骑缝公章。

四、报价的日程安排（包括已报名单位和其他意向单位）

1.       年  月  日  时定价。

地点：