附件：

T.I.T创意园监控中心升级改造工程项目

询

价

文

件

询价单位：广州新仕诚企业发展有限公司

2018年3月9日

- 询价综合说明

（一）询价单位：广州新仕诚企业发展有限公司

（二）项目名称：T.I.T创意园监控中心升级改造工程项目

（三）项目地点：新港中路397号T.I.T创意园

（四）询价说明：本询价文件是“广州新仕诚企业发展有限公司关于T.I.T创意园监控中心升级改造工程项目”的询价文档，所描述的功能要求可以作为报价方编制标书的基本依据，报价方应在此基础上编制技术和服务方案，并根据经验进行补充完善。最终技术和服务要求以合同规定和双方确认的需求为准。

- 工程内容及现场施工条件

- 工程内容（不低于下列要求）：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 品牌 （不低于建议品牌） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电视墙拼接单元工程报价 |
| 1 | 49寸3.5mm拼缝LED标亮液晶拼接单元 | 工业级面板，适合7*24小时连续工作 3.5mm双边拼缝 支持同轴高清HDCVI信号接入，轻松实现模拟高清显示 支持选配高清网络解码模块，支持IPC、NVR等视频流接入并解码显示 直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象 物理分辨率高达1920 *1080 | 大华 | 台 | 6 |
| 2 | 监控平台一体机 DH-DSS7100-6-HDMI | Linux一体机，30*24小时稳定运行 可将视频输出至6个大屏显示 支持16路1080P/32路720P高清解码 支持视频开窗、融合、漫游功能 配合视频编码器支持PC信号采集上墙 支持视频质量诊断（工程商型号独有） 支持700M码流的“进存转” 支持双机热备和N+M备份（工程商型号独有） 支持本级20个堆叠和上下5级级联部署 支持光栅、在线/离线GIS等多种地图模式 支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入 支持IVS-B/PC等智能设备接入 支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用 支持二次开发，提供平台SDK开发包 | 大华 | 套 | 1 |
| 3 | 电视墙2x3 | 材料：框架、面板、侧板采用1.5mm优质冷板，柜门等部份用1.2mm优质冷轧板制作，达到国际IP23级安全保护标准 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 监控操作台2位 | 材料：框架、面板、侧板采用1.5mm优质冷板，柜门等部份用1.2mm优质冷轧板制作，达到国际IP23级安全保护标准 | 定制 | 套 | 1 |
| 5 | 工程辅材 | 原厂HDMI连接线、电源线3x6平方、二三插座、扎带、锣丝、电工胶布、波纹管等 | 国产 | 项 | 1 |
| 6 | 拆除原监控室电视墙 | 拆除原电视墙监控显示器及相关监控设备 | 国产 | 项 | 1 |
| 7 | 机房监控光纤熔接整理 | 含各规格：24芯光纤、12芯光纤、8芯光纤延长材料以及重新熔接配件和熔接费用 | 国产 | 项 | 1 |
| 8 | 原监控系统线路整理 | 原监控线路整理、标签制作等 | 国产 | 项 | 1 |
| 9 | 电视墙安装施工 | 拼接屏、布线、安装及相关设备材料运输费用 | 国产 | 项 | 1 |
| 10 | 设备调试费用 | 设备调试及园区所有监控接入调试工作 | 国产 | 项 | 1 |
| 二、监控室装修工程 |
| 11 | 铝扣天花 | 600*600*1.2 | 欧陆 | 平方 | 50 |
| 12 | 防静电地板 | 600*600*35 | 沈飞 | 平方 | 50 |
| 13 | 玻璃隔断 | 含木框基座及、12mm钢化等 | 国产 | 平方 | 14 |
| 14 | 玻璃门 | 900*2100 | 定制 | 扇 | 1 |
| 15 | ICI墙漆刮塑 | 包含墙体刮灰、ICI油漆等 | 国产 | 平方 | 120 |
| 16 | 拆除原静地板及墙体和垃圾清理搬运费用 |  |  | 项 | 1 |
| 17 | 监控室强弱电布线费用 | 含人工和材料、照明灯盘等 |  | 项 | 1 |

（二）现场施工条件：质量验收标准按国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准执行；由于施工处属于日常办公场所，需做好场所内的安全及物资保护措施，并将对人员造成的影响减至最低。

三、工程的要求：

（一）招标工期按完成招标范围内全部工程施工的时间要求不超过   30    日历天。

（二）液晶拼接屏组成的屏幕代替原有显示器，操控台采用电脑控制，在保证原有系统全面正常运作情况下，新系统整合后能完全代替原有的旧监控系统独立运行；

（三）实时监控：监控系统可在无人值守状态下对监控区域进行全天候24小时实时监控，在发生异常情况时，可清晰拍摄到时间的具体过程细节，重要关键区域要全面无空隙监控，所有图像资料要满足公安机关和国家现行法律法规技术规范要求。

（四）全天候录像：实现全天候24小时不间断录像，录像回放清晰度达DCIF，录像时间为30天以上，录像资料自动根据时间循环覆盖，一些重要资料可以通过移动硬盘、光盘等方式作出备注。任何进出TIT创意园车辆、人员以及是否携带物品都会真实的记录下来。

（五）可扩展。要求在公司网络逐步完善的情况下，本系统有足够的扩展余地。

（六）系统扩展要求：系统前端摄像机视频图像可通过公司局域网实时传输至监控中心。

（七）整个监控系统设备安装要满足广州地区的气候特点，在高温，潮湿，台风，暴雨，雷暴等恶劣气象条件下都能正常运行。

（八）系统的稳定性

公司网络监控系统在现代化的管理过程中占据了重要的地位，所以系统的安全稳定性非常重要，选购成熟稳定的产品、监控产品、各配套设备，各产品和设备一般能兼容其他厂家，严格规范的施工过程和科学的管理体系来对整个系统的稳定性进行保证。

（九）售后服务要求：

1、视频监控系统及本公司原有监控系统，出现问题时承诺无偿服务，应3小时内赶到公司所在地并及时处理，包括超出质保期后（超出质保期后设备配件损坏应当成本价更换），应提供24小时技术服务电话，以便能及时解答我司有关操作系统问题的咨询、维保单位应力尽所能地在电话里或当场帮助用户分析、判断故障并且提供解决方案、并向我司提供系统应用知识的培训及问题解答。

2、维保单位对系统硬件、软件的维护、保养安排在每月的第1至第3个工作日内进行。

3、维保单位必须提供专人负责我司的维修维护工作，该负责人必须对我司内部的运作和有关资料进行保密，任何情况下不得向外界透露，并且严格遵守我司的规章制度。

4、维保单位每次维修、保养完成后必须向我司提供维修、保养作业报告（维修报告必须包括以下内容：故障原因，维修方法，维修后故障是否完全排除，保养报告必须包括以下内容：硬件保养情况，软件保养情况），并让我司维修人员签字确认。

5、保修期：摄象机、存储、大屏及其附件、电脑、交换机等设备保修期壹年；基础工程、主体结构工程保修期壹年。

（十）报价单位接到中标通知书后十天内必须按询价单位公布的条款与询价单位签订施工合同，否则做自动弃权处理。四、采用方式

（一）本工程的拦标价为： ￥225000.00 元，投标价超过招标拦标价的投标文件将被拒绝。

（二）本工程按文件规定包工期、包工、包料、包质量、包安全文明施工的方式进行施工。

（三)结算时，本工程按中标人总报价大包干进行结算。如有超出工程量清单范围的新增加工程项目中标人与招标人双方协商另签订补充合同（本工程是发包方提供施工用水水源接入点，所有施工机械包方自带，临时设施由施工方自搭）。

五、工程质量标准和使用材料要求

（一）质量控制标准按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业施工质量验收规范验收。

（二）所有材料要有产品合格证。

六、竞价保证金

投标人递交报价文件时需向我司提交竞价保证金人民币 贰 万元整。转入方式为： 转账

我司账户信息为：
开户行：广州农村商业银行海珠支行
户  名：广州新仕诚企业发展有限公司
帐  号：02791891000000103

七、投标书（报价文件）编制要求

（一）询价书文字要字迹清晰，意思表达清楚。

（二）报价文件包括但不限于：

企业营业执照复印件（加盖公章）

法人身份证复印件（加盖公章）

3、资质证书复印件（加盖公章）

4、工程报价单和工程预算书

5、施工方案

6、资质材料、同类项目业绩等反映企业实力及经营能力的资料

7、联系人及联系电话

8、邮箱地址

（三）所有文件资料加盖公章，装入9号大信封密封好并加盖骑缝公章。

（四）上述文件订装成册，正本一份（一式一份）

八、评价、定价原则

（一）询价单位将组成评标小组按公平、公正、公开的原则进行综合评标。评标结果将于评标三天内通知中标单位，未中标者恕不另行通知，不做落标原因解释。

（二）报价人不得互相串通投标，不得以行贿的手段谋取中标，不得以其他人的名义或其他方式弄虚作假骗取中标。一经查出，将取消资格并追究投报价人的责任。

九、询价时间安排

（一）有意向投标人于2018年3月15日上午10：00分前到广州市海珠区新港中路397号T.I.T创意园创意东路5号二楼广州新仕诚企业发展有限公司物业部提交初步资料并领取询价文件（提交企业资质复印件及投标联系人）；以及现场勘察、回复投标人答疑等。

（二）2018年3月20日上午10：00分前提交投标书（地址：广州市海珠区新港中路397号T.I.T创意园创意东路5号二楼广州新仕诚企业发展有限公司会议室）。

- 中标通知书在开标后三个工作天发出。

- 广州新仕诚企业发展有限公司物业部联系人：

张勇（手机：15307442187）；座机 020-34460814；

电子邮箱：782401243@qq.com